## Slide 1
Ｒコース目標： 全ブロックを正確に並べ、素早くゴールすることで高得点をGetする
ＵＣ名 | ブロック並べをする
事前条件 | ブロック並べエリアに入っている
事後条件 | 全てのブロックが配置し終わっている
基本系列 | ①．システムは、並べ終わっていない最寄りの ブロックを選び、その場所までのルートを 探索する。 ②．システムは、導いたルートを走行するための 走行区画を選択する。 ③．システムは、ブロックまで移動し、ブロックの 色を確認する。 ④．システムは、ブロックの色を元にブロックの 移動先（運搬地点）を決定する。 ⑤．システムは、運搬地点までのルートを導く。 ⑥．システムは、導いたルートを走行するための 走行区画を生成する。 ⑦．システムは、運搬地点まで移動し、ブロックを 配置する。 ⑧．システムは、全てのブロックを配置し終わるまで ①～⑦を繰り返す。
競技者
コースを
走行する
ブロック並べ
をする
<<include>>
ETロボコン走行システム
ＵＣ名 | コースを走行する
アクター | 競技者
事前条件 | スタート位置に置かれている
事後条件 | 車輪が全て停止している
基本系列 | ①．競技者は、走行を指示する。 ②．システムは、走行区画に合わせて走行する。 ③．システムは、走行区画が終了を確認したら 次の走行区画に移行する。 ④．システムは、ゴールにたどり着くまで②～③を 繰り返す。 ⑤．車輪をすべて停止させる。
ユースケース
競技規約を分析して抽出した機能を元にユースケースを導いた
ユースケース記述
図 | 線
目標実現のために要求を抽出
リタイアしない
変更しやすい設計
無駄の無い
素早い走行
素早く正確に
ブロックを並べる
Rコースで
高得点
Ｒコースは、ブロック並べの正確さ、ゲームや走行タイムの短縮が高得点につながる。タイムの短縮には、素早く正確にブロックを並べ、無駄の無い素早い走行を行う必要がある。
しかし、リタイアしてしまっては元も子もなくなってしまう。
また、大会までに活動できる時間は限られており、短時間で開発や調整を行わなければならないので変更しやすい設計が必要と考えた。
Rコース目標を実現するための要求で、優先度は「高」とする。
中
中
高
高
優先度
リタイアしないことも重要なため、優先度は「中」とする。
変更しやすい設計であることも重要なため、優先度は「中」とする。
図の見方（凡例）
要求
脅威
防止策
解決策
技術
要求の分解
先を示す
脅威先を
示す
防止する
脅威を示す
解決策の要求元を示す
解決策の
技術を示す
「無駄の無い素早い走行」
遠心力を減らすために、カーブの外側を走行する
p3.エッジ切り替え
直線とカーブで
走行方法を変える
p3.ライントレース走行
ＰＤ制御をする
カラーセンサーが
真下を向くようにする
p3.ライントレース走行
p3.アーム角度調節
無駄の無い
素早い走行をする
ぶれない
ライントレースをする
カーブで速度が
落ちてしまう
急激な反射光の変化
を軽減するために
旋回量を制限する
最短ルートを
導き出す
ルートを
導き出す
カラーセンサー装着されたアームを 適した角度にする
「素早く正確にブロックを並べる」
最寄りブロックを
選択する
競技開始時には、各ブロックの色が不明なため、最も近くにあるブロックから色を調べに行く。
読み取り回数や誤認識時の対処を決める
配置場所を
選択する
ルート通りに
走行する
p3.アーム角度
調節
p3.格子走行
p3.ブロック
色識別
p2. ブロック運搬時の終了座標決定
p3.ブロック所持旋回
p２. 移動ルート優先度の決定
p2.ルート探索
p2. 最寄りブロック判定
p２. ルートの探索
素早く
ブロックを並べる
素早く正確に
ブロックを並べる
正確に
ブロックを並べる
ブロック配置場所まで
運搬する
ブロックまで移動する
確実にブロックの
色を認識する
最寄りブロック
から並べる
走行距離を
短くする
曲がるときに時間がかかる
運搬中にブロックが
アームから外れる
曲がる回数を減らす
アームからブロックが外れないようにする
並び終えていない
ブロックを選択する
p2. 最寄りブロック判定
「リタイアしない」
ライントレースで
リタイアしない
リタイアしない
p3.両車輪同期走行
まっすぐ進む
ラインが無い場所で
リタイアしない
方向を
把握する
p3.方向検知
現在地が分からなくなる
p3.ライントレース
p3.エッジ切り替え
灰色マーカーで
ラインを見失う
カーブでラインを
越えてしまう
境界線値変更
を利用する
カーブの外側を走行する
ラインから離れて
ラインを見失う
PD制御を
取り入れる。
p3.ライン復帰
ラインに
戻れない
ラインに戻る ことができる
区画化の定義
コースを区画に分割することでその区画に応じた走行をロボットに行わせることが出来る。
一区画の走行には、走行方法、機体形態、終了条件の三つの要素で構成されており、それぞれを区画ごとに変更させることで、走行の変更が安易な設計を実現した。
区画の切り替えは終了条件の検知をトリガーとし、終了条件を満たすと次の区画に切り替わる
設計となっている。
区画2
走行方法：低速ライントレース
機体形態：ライントレース用形態
終了条件：方向変化180°
区画1
走行方法：高速ライントレース
機体形態：ライントレース用形態
終了条件：走行距離150cm
区画3
走行方法：中速ライントレース
機体形態：ライントレース用形態
終了条件：走行距離30cm
※ は各区画の終了条件を満たす場所とする
「変更しやすい設計」
区画化する
p3.格子走行
変更しやすい設計
プログラムの変更に
時間がかかる
プログラムが
複雑化
ブロック並べでは同じ動作の組み合わせで走行できるようにする
p４.動的走路選択走行エリア
競技課題に捉われな い構造にする
１．要求分析
＆
科学の妖精
MONO

## Slide 2
ブロック並べを解く方法
必要な情報の定義
ブロック並べとは、ブロック並べエリア上のブロック置き場に、ランダムに置かれたブロックをブロックの色と同じ色のブロック置き場に移動させるものである。
ルート探索アルゴリズム
((フィールドについて))
・ブロック並べエリアを「フィールド」とし、フィールド上の機体やブロックの位置関係を整理するためにブロック置き場を座標としてとらえる。
・ブロック置き場を「置き場」と呼ぶ。
・4色に分けられたブロック置き場の色ごとの集合を「置き場群」と総称した。
((ブロックについて))
・黒のブロックは動かしてはいけないので「移動禁止ブロック」とし、黒以外のブロックは「移動可能ブロック」として、区別した。
ただし、色を識別していないブロックは「未判定ブロック」とする。
・運搬地点へ移動したブロックを「配置済ブロック」とした。
((ルートについて))
・走行体の移動経路を「ルート」とし、
ブロックへ向かうルートを「ブロック入手ルート」、
目的地点に向かうルートを「ブロック運搬ルート」とした。
・ルートのスタートの置き場を「開始地点」、通過する
置き場を「通過地点」、ゴール(目的地)の置き場を「終了地点」とした。
終了地点
開始地点
通過地点
始点
終点
２．ゲーム分析
＆
科学の妖精
MONO
フィールド
置き場
置き場群
道のり一覧作成を利用したルート探索を利用することで、ブロック入手時のルートと
ブロック運搬時のルートのどちらも探索することができる。
ルート探索アルゴリズムの流れ
クラス図
ブロック並べの解法
①ランダムに置いてある未判定ブロックの中で、現在地から一番近いブロックを
判定し、ルートを探索しブロックのある置き場まで移動する。
②ブロックの色を認識し、ブロックの配置状態を判定をする。
③(ⅰ)ブロックが移動可能ブロックだった場合、見つけたブロックと同色の
置き場群の中で道のりが最も小さくなる置き場を運搬地点を決定し、その置き場までブロックを
移動する。 配置したブロックは、配置済ブロックとし、①に戻る。
(ⅱ)ブロックが移動禁止ブロックだった場合、ブロックを動かさずに、
配置済ブロック とし、①に戻る。
これら①、②、③を全てのブロックが配置済になるまで繰り返すことにより、ブロック並べを
攻略する。
((移動について))
置き場から隣接する置き場への
移動を基本動作とし、これを繰り返
すこととした。
また、置き場から置き場の距離を１と
して道なりの長さを「道のり」とした。
例
（2,3）からの最寄り
ブロックを判定した
い場合
現在位置
0
1
2
3
4
最寄り
1
2
1
2
2
3
4
4
3
5
ブロック入手時の最寄りブロック判定
・最寄りブロック判定とは、走行体から最も近いブロックを判定することで、ルート探索の道のり一覧作成と同じように開始地
点からの道のりをすべての置き場*²に与え、ブロックの配置されている置き場の内、道のりの数字が最も小さい置き場のブ
ロックが最寄りブロック となる 。
【*² 全ての置き場】
・最寄りブロック判定の際、走行体からブロックの道のりを知りたいため、ブロックのある置き場にも道のりの数字を与えるこ
ととする。ただし、配置済みのブロックは運搬してはならないので、配置済ブロックもしくは、移動禁止ブロックが配置されて
いる置き場に関して は、道のりの数字を与えないものとし、最寄りブロック判定の対象外とする。
・黒ブロックは、移動してしまうと減点になってしまうので黒ブロックの置かれている置き場には道のりの数字を入れないものとする。
例
緑ブロックを
運搬したい
場合
0
1
2
3
2
3
4
5
5
6
6
7
8
運搬地点
ブロック運搬時の運搬地点決定
・ブロック運搬時の目的（終了）地点は、ルート探索の道のり一覧作成と同じように開始地点からの道のりの
数字を、ブロックが配置されていない各置き場に与え*¹ 、運搬したいブロックと同じ色の置き場群の置き場
の中から、与えられた道のりの数字が最も小さい置き場を選択する。
【*¹ 道のりを各置き場に道のりの数字を与える】
ブロック運搬時の運搬地点決定の際、ブロックが置かれている置き場には、道のりの数字を与えないが、
開始座標は例外として扱い、ブロックが置かれているが道のりの数字を与える。
・開始地点がブロックの置かれた置き場で囲まれていたり、置き場群の４つの内、フィールドの４隅にあたる置き場以外の置き場すべてにブロックが
置かれているなど、運搬したいブロックと同じ色の置き場群に１つも道のりの数字を与えられない場合は、その運びたいブロックを後にまわし、
ほかのブロックから運搬するようにした。
シーケンス図
ルートの探索
例 (1.3)から(2.1)までのルートを求める場合
①道のり一覧作成 図１参照
終了地点に０を与え、その置き場に隣接する、ブロックの配置されていない各置き場*¹に１を与える。その、1が与えられた置き場に隣り合う、数字が与えられておらずブロックの配置され
ていない各置き場 に２を与える。 このように、数字を与えられた置き場に隣接する、数字が与えられておらずブロックの配置されていない置き場へ「与えられた数字＋１」の値を与える
ことを開始地点に数字が与えられるまで繰り返す。 この数字が終了地点からの道のりになる。
②ルート探索 図１参照
道のり一覧作成で割り振られた数字が、開始地点から１ずつ小さくなるように置き場をたどる。 その、たどった置き場の順番が最短のルートになる。
③ルート複数存在時のルート決定 図２参照
道のりが同じルートが2通り以上存在した場合、走行体の向きを考慮した上で使用するルートを決定する。道のりが同じで曲がる回数も同じ移動ルートが存在する場合
は走行体から見た向きと現在地点からの移動方向から、優先順位が最も高いルートを使用する。
【*¹ ブロックの配置されていない置き場】
ブロックを運ぶとき、開始地点もしくは終了地点にブロックがある場合は例外として扱い、この置き場にも数字を与えることとする。
前
右
左
後ろ
1番
2番
3番
4番
X座標
（２）
（１）
（０）
（３）
（０）
（１）
（２）
（３）
Ｙ座標
０
１
１
２
２
２
２
２
３
３
３
４
３
図１、道のりの与え方と
たどり方の定義
図２、ロボットから見た向きの定義と
優先度の定義
ブロック並べを攻略するシステムの構造を記述した。
ブロックを入手する
ブロックの色を認識し、
配置状態を判定する
ブロックを運搬地点に運搬する
[
全て並べ
終わった
]
[
全てを並べ
終わっていない
]

## Slide 3
走行距離検知
目的 走行した距離を検知する。
実現方法
左右車輪の回転数の平均値を距離とし、走行した距離を検知する。
検証 速度を変えて走行させ、10cmを検知したところで停止させた。惰性により行きすぎた分の停止位置まで距離を調べた。
結果 速度20：5.6mm±2mm 速度50：30mm±９mm
速度80：37mm±7mm
ライン検知
目的 ラインを検知する。
実現方法
輝度を取得し、値が設定値以下のときラインと判断し、検知する。
検証 ラインに向い速度100で走行しラインを検知した割合をしらべた。
結果 １００％検出 （10回検出/10回）
方向検知
目的 旋回角度を検出する。
実現方法
左右車輪の回転数の差で機体の方向を検知する。
検証 速度を変えて１８０度旋回を検知したところで停止させてた。惰性により行き過ぎた角度を調べた。
結果 速度10： 0° 速度20： 0° 速度30： 8°
速度40：13° 速度50： 16° （データは5回の平均）
置き場検知
目的 ブロック置き場を検知する。
実現方法 ブロック置き場は色がついているため、カラーセンサーにより色で検知する。
カラーセンサーはラインの境界部を青などの色として認識してしまうため、RGB値を取得し検出域を狭く設定した。
検証
ライントレース走行で置き場を検知したら停止させた。各色のブロック置き場を均等に合計20回実施したときの検知した割合を調べた。
結果 １００％検出 （20回検出/20回）
両車輪同期走行
目的
モーターの個体差に左右されずに走行する。
実現方法
片方の車輪を基準とし、P制御によりもう一方の車輪の速度を調節する。旋回係数（左右車輪の回転数の比）を設定できるので、目的の方向に旋回させるともできる。
旋回係数が「１」の場合は、両車輪を同じ回転数なるよう調節するので、真っ直ぐに走行できる。
検証 両車輪同期走行の導入有無で1m走行させ、停止位置のばらつきを調べた。
結果 有：標準偏差 無：標準偏差
回転走行
目的 その場で回転する。
実現方法
右車輪を基準に左車輪を反対に回転させる。
P制御により回転数の絶対値を合わせる。
ライントレース走行
目的 ぶれずに素早いライントレースをする。
実現方法
PD制御、境界線値変更、旋回制限を使用し、旋回量を調節する。
PD制御
ラインの境界線上の輝度を基準とし、この値に合わせるようにPD制御を使用する。これによりモーターの旋回量を制御することによりラインから離れずに走行できる。
境界線値変更
基準値（通常は境界線上の輝度値）を区画に合わせて変更する。灰色マーカーでは基準値を白よりに変更することで脱線を回避できる。
検証 灰色マーカー上を走行さ、脱線する割合を調べた。
結果 導入前：100％（10回脱線/10回） 導入後：0％（0回脱線/10回）
旋回制限
旋回量の上限を設け、想定を上回る量の旋回を減らす。安定走行しているときにノイズなどの急激な輝度の変化を見ても誤って大きく旋回することがない。
格子走行
目的 ブロック並べエリアの格子状のラインを利用して、ブロック置き場から隣の置き場まで走行する。また、この動作の繰り返しでブロック並べエリアを走行できるようにする。
実現方法
アーム角度調節
目的 アームの角度を毎回一定に保つ。
実現方法
モーターには遊びがあるので、走行ごとにアームの角度にばらつきが生じる。そこで、初期設定を自動で行わせ、ばらつきを減らした。
アームを弱い力でぶつかって動かなくなるまで回転させ、その角度を「０」に設定する。これを基準値とすることで毎回同じ角度に調節できる。
エッジ切り替え
目的
ライントレース中にエッジを切り替える。
実現方法
カーブ進入部でラインを検出したらライントレースを止め、両車輪同期走行で少しだけ外側に前進させる。カーブを利用することで簡単にラインを越えることができる。その後、反対のエッジをライントレースすることで、エッジを切り替えられる。
40
①
②
20
1cm
③
目的 旋回中にブロックを落とさないように旋回する。
実現方法
アームが水平になる角度に調節し、前進しながら旋回する。左右車輪の回転数は以下設定で最小の小回りができる。
検証と結果 片方のモーターを15、もう片方のモーターを60のPWM値で旋回させた所、5回転させてもブロックを落とさずに旋回することが出来た。
ブロック色識別
目的 ブロックの色を識別する。
実現方法
カラーセンサーのRGB計測値を使用する。予め各ブロックのRGBを各100回計測し、その平均値を「基準値」とする。RGB計測値と基準値との差の合計を「不確定値」とする。不確定値が最も小さい色をそのブロックの色をする。
確実性を高めるために、2回異なる高さで計測し、最も不確定値が低いものを採用する。
検証
例：
各ブロックのRGB基準値
赤 ：R 6.1 G 11.1 B 4.2
青 ：R 4.9 G 34.4 B 47.2
緑 ：R 4.7 G 28.8 B 7.2
黄 ：R 79.2 G 72.6 B 5
黒 ：R 1.1 G 3.1 B 1.3
測定した結果
R12 G24 B34
不確定値
赤 91.7 青 30.7 緑 38.8
黄 144.8 黒 64.5
よって青色を採用
45°
60°
ライン復帰
目的 ライントレースするためにラインに復帰する。
実現方法 ラインを検知するまで前進し、１０cm前進した後、再度ラインを検知するまで旋回する。
①
②
10cm
③
１：１
１： １
使用した要素技術
・ライントレース走行
・両車輪同期走行
・置き場検知
・距離検知
・方向検知
方向検知で大まかに旋回し、ライン検知で確実にラインに入る
脱線回避のため
ブロックを入手する（アームの間に入れる）ことができる
検証 右図の移動を行うことができるか調べた。
結果 10回走行させて、10回ともブロックを赤の置き場まで移動させることができた。
ブロック所持旋回
使用した要素技術
・ライントレース走行
・両車輪同期走行
・ライン検知 ・距離検知
検証と結果 エッジ切り替えを10回行い10回とも成功した。
Ｒコース全体の走行方法
検証と結果 ラインへの復帰を10回行い10回とも成功した。
使用した要素技術
・ライントレース走行
・両車輪同期走行
・回転走行
・ライン検知 ・距離検知
エッジ
切り替え
エッジ
切り替え
ライン復帰
ライン復帰
回転走行
両車輪 同期走行
両車輪 同期走行
ブロック
入手
ブロック
色識別
ブロック
配置
格子走行
前・右・左・Uターン
ライントレース
※このラインを復帰ポイントを称する
3．制御技術
＆
科学の妖精
MONO
act 全体の流れ
act ブロック並べエリア脱出
act ブロック配置
act ブロック並べ
act ブロック並べエリア進入
act 競技走行
act 復帰ポイント直前までの直線走行

## Slide 4
パッケージ構成
パッケージ名 | 説明
走路案内 | ルート情報を持ち、区画の走行方法と終了条件を指示する
走行方法 | 各区画で使用する走行方法と形態
条件 | 各区画の終了を判定する
計測器 | さまざまな値の計測を行う
デバイス | 入出力を行う EV3API
ブロック並べ解法 | ブロック並べエリアを攻略する
走路案内
計測器
走行方法
条件
デバイス
解法
区画化によって
変更容易性群！！
基本構造
全体の構造
走行コースを走行エリアと走行区画の2段階で細分化！！
「Rコース」という大きなまとまりを走行コースとし、
「ブロック並べエリア」や「走行エリア」など、難所に入るところ
から、出るところまでを走行エリアとした。
さらに「90°曲がるまで旋回する」や「色を認識するまで前進
など、1つの走行方法で走行する区間を走行区画とした。
ブロック並べ解法は全体の構造に入り切らない為、必要なものを残し、他を省略した。
ブロック並べ解法については、p.2クラス図に記述。
４．構造
＆
科学の妖精
MONO

## Slide 5
５．振る舞い
＆
科学の妖精
MONO
基本的な走行の振る舞い
動的走路選択走行エリアの振る舞い
ブロック並べエリアで使用する格子走行（p3参照）などは、条件によって行き方（走路）を変えなければなりません。この実現は、条件にあった走路を選択し、その走路に設定された区画を走行することで可能となります。
・走路探索走行区画・・・走路を選択するための
条件を判断する区画
・分岐番号・・・条件により分岐する各走路に
設定される番号
・区画番号・・・走行区画に設定されている番号
・走路に設定された区画・・・走行区画に設定されている
区画番号が、選択した
分岐番号と同じ番号の区画と、
どの分岐番号を選んでも走行
される区画番号０の区画
例えば、
右上図１のように走行体がブロック置き場にたどり着いてブロックの色を識別したとき、
走行体は右・前・左に進めるとします。
このようなとき、それぞれの走路に分岐番号１，２，３を設定します。（右図２：アクティビティ図参照）
右上図１では、走行体の識別したブロックは赤なので走路探索走行区画が分岐番号「２」を選択し、その走路に設定された区画を走行し、目的の赤のブロック置き場へたどり着きます。
分岐のある走行エリアが、所持する区画を選択的に実行させる方法
赤発見‼
赤の置き場にGo！
図１
分岐番号3の時
走行しない
走行しない
分岐番号2の時
分岐番号1の時
走行しない
区画番号
0
0
2
3
図３
：動的走路選択走行エリア
左へ進む
：走行区画
円の中心まで前進
：走行区画
:
右へ進む
:走行区画
:
前へ進む
：走行区画
色の識別
：走路探索走行区画
停止
：走行区画
0
1
走行しない
分岐番号1
分岐番号2
分岐番号3
共通(分岐番号０)
図２：アクティビティ図
エリアの振る舞い
この３つの走行エリアの
繰り返しによってゲームを
攻略している
格子走行の繰り返し数(移動量)を調べている。
この格子走行を繰り返すことで
ゲーム内での移動を行っている。
色の識別の振る舞い
・終了条件を満たし次第区画は終了し、次の区画に移る。
・全ての区画が終了すると次の走行エリアに移る。
・全ての走行区画が終了すると走行コースは終了する。
分岐番号1・2・3を選んだ時の
それぞれの動きを表しています。
※図の
は、実行されることを表しています。
格子走行の振る舞い
下図のコミュニケーション図は走路選択走行エリアに右に曲がる
分岐の分岐番号が設定された場合を表している
スキップする
スキップする
スキップする