## Slide 1
Ｒコース目標： 全ブロックを正確に並べ、素早くゴールすることで高得点をGetする
ＵＣ名 | ブロック並べをする
事前条件 | ブロック並べエリアに入っている
事後条件 | 全てのブロックが配置し終わっている
基本系列 | ①．システムは、並べ終えていない最寄りのブロックを選 び、そのブロック置き場までのルートを探索する。 ②．システムは、導いたルートを走行するための走行区画 を選択し、区画に合わせて走行する。 ③．システムは、目的のブロック置き場まで移動した後、 ブロックの色を確認する。 ④．システムは、ブロックの色を元にブロックの 移動先（運搬地点）を決定する。 ⑤．システムは、運搬地点までのルートを探索する。 ⑥．システムは、導いたルートを走行するための走行区画 を選択し、ルートに合わせて走行する。 ⑦．システムは、運搬地点まで移動した後、ブロックを 配置する。 ⑧．システムは、全てのブロックを並び終わるまで ①～⑦を繰り返す。
競技者
コースを
走行する
<<include>>
ETロボコン走行システム
ブロック並べ
をする
ＵＣ名 | コースを走行する
アクター | 競技者
事前条件 | スタート位置に置かれている
事後条件 | 車輪が全て停止している
基本系列 | ①．競技者は、走行を指示する。 ②．システムは、区画化されたコースを区画に合わせて 走行する。 ③．システムは、ゴールに辿り着くまで②を繰り返す。 ④．車輪をすべて停止させる。
ユースケース
競技規約を分析して抽出した機能を元にユースケースを導いた
ユースケース記述
図 | 線
目標実現のために要求を抽出
リタイアしない
変更しやすい設計
無駄の無い
素早い走行
素早く正確に
ブロックを並べる
Rコースで
高得点
Ｒコースは、ブロック並べの正確さ、ゲームや走行タイムの短縮が高得点につながる。タイムの短縮には、素早く正確にブロックを並べ、無駄の無い素早い走行を行う必要がある。
しかし、リタイアしてしまっては元も子もなくなってしまう。
また、大会までに活動できる時間は限られており、短時間で開発や調整を行わなければならないので変更しやすい設計が必要と考えた。
Rコース目標を実現するための要求で、優先度は「高」とする。
中
中
高
高
優先度
リタイアしないことも重要なため、優先度は「中」とする。
変更しやすい設計であることも重要なため、優先度は「中」とする。
図の見方（凡例）
要求
脅威
防止策
解決策
技術
要求の分解
先を示す
脅威先を
示す
防止する
脅威を示す
解決策の要求元を示す
解決策の
技術を示す
「無駄の無い素早い走行」
直線とカーブで
走行方法を変える
p3.ライントレース走行
ＰＤ制御をする
カラーセンサーが
真下を向くようにする
p3.ライントレース走行
p3.アーム角度調節
無駄の無い
素早い走行をする
ぶれない
ライントレースをする
カーブで速度が
落ちてしまう
急激な反射光の変化
を軽減するために
旋回量を制限する
最短ルートを
導き出す
ルートを
導き出す
カラーセンサー装着されたアームを 適した角度にする
「素早く正確にブロックを並べる」
最寄りブロックを
選択する
競技開始時には、各ブロックの色が不明なため、最も近くにあるブロックから色を調べに行く。
読み取り回数や誤認識時の対処を決める
配置場所を
選択する
ルート通りに
走行する
p3.アーム角度
調節
p3.格子走行
p3.ブロック
色識別
p2. ブロック運搬時の終了座標決定
p3.ブロック所持旋回
p２. 移動ルート優先度の決定
p2.ルート探索
p2. 最寄りブロック判定
p２. ルートの探索
素早く
ブロックを並べる
素早く正確に
ブロックを並べる
正確に
ブロックを並べる
ブロック配置場所まで
運搬する
ブロックまで移動する
確実にブロックの
色を認識する
最寄りブロック
から並べる
走行距離を
短くする
曲がるときに時間がかかる
運搬中にブロックが
アームから外れる
曲がる回数を減らす
アームからブロックが外れないようにする
並び終えていない
ブロックを選択する
p2. 最寄りブロック判定
「リタイアしない」
ライントレースで
リタイアしない
リタイアしない
p3.両車輪同期走行
まっすぐ進む
ラインが無い場所で
リタイアしない
方向を
把握する
p3.方向検知
現在地が分からなくなる
p3.ライントレース
灰色マーカーで
ラインを見失う
境界線値変更
を利用する
ラインから離れて
ラインを見失う
PD制御を
取り入れる。
p3.ライン復帰
ラインに
戻れない
ラインに戻る ことができる
区画化の定義
コースを区画に分割することでその区画に応じた走行をロボットに行わせることが出来る。
一区画の走行には、走行方法、機体形態、終了条件の三つの要素で構成されており、それぞれを区画ごとに変更させることで、走行の変更が安易な設計を実現した。
区画の切り替えは終了条件の検知をトリガーとし、終了条件を満たすと次の区画に切り替わる
設計となっている。
区画2
走行方法：低速ライントレース
機体形態：ライントレース用形態
終了条件：方向変化180°
区画1
走行方法：高速ライントレース
機体形態：ライントレース用形態
終了条件：走行距離150cm
区画3
走行方法：中速ライントレース
機体形態：ライントレース用形態
終了条件：走行距離30cm
※ は各区画の終了条件を満たす場所とする
「変更しやすい設計」
区画化する
p3.格子走行
変更しやすい設計
プログラムの変更に
時間がかかる
プログラムが
複雑化
ブロック並べでは同じ動作の組み合わせで走行できるようにする
p４.動的走路選択走行エリア
競技課題に捉われな い構造にする
１．要求分析
＆
科学の妖精
MONO
区画に合わせて走行する
<<include>>
<<extend>>
extension points
ブロック並べエリア
ＵＣ名 | 区画に合わせて走行する
事前条件 | 走行区画の開始地点にいる
事後条件 | 走行区画を走行し終えている
基本系列 | ①．システムは、走行区画に設定された角度にアームを 調節し、設定された走行方法で走行する。 ②．システムは、走行区画が終了を確認したら次の走行 区画に移行する。