## Slide 1
置き場検知
目的 ブロック置き場を検知する。
実現方法
ブロック置き場は色がついているため、カラーセンサにより色で検知す
る。
カラーセンサはラインの境界部を青などの色として認識してしまうことが
あるためRGB値を取得し検出域を狭く設定した。
RGBの値をカラーセンサで読み取り、ブロック置き場の四色全てを認
識し、かつライン上では認識しないようにRGBの値を設定する。
RGBの値は環境によって大きくなりすぎてしまう場合があるので、最大値
は250に制限する。
色によって値が大きくなるRGBが変わるため、表1の様に基準値を設定
し、四色の250,50の組み合わせのみ認識するようにする。
例：赤はRの値のみが大きくなるので、R のみを250,それ以外を50として
基準値を設定する。
RGBの認識する範囲は、ラインを認識してしまう可能性を考慮して、表２
のように設定した。
検証
ライントレース走行で置き場を検知した上で停止させた。各色のブロック置き場に対して均等に5回ずつ計20回実施したときの検知した割合を調べた。
結果 １００％検出 （20回検出/20回）
ライントレース走行
目的 ぶれずに素早いライントレースをする。
実現方法
PD制御、境界線値変更、旋回制限を使用し、旋回量を調節する。
PD制御
ラインの境界線上の輝度を基準とし、この値に合わせるようにPD制御を使用する。これによりモーターの旋回量を制御することによりラインから離れずに走行できる。
境界線値変更
基準値（通常は境界線上の輝度値）を区画に合わせて変更する。灰色マーカーでは基準値を白よりに変更することで脱線を回避できる。
検証
灰色マーカー上を走行させ、脱線する割合を調べた。
結果 導入前：100％（10回脱線/10回） 導入後：0％（0回脱線/10回）
旋回制限
旋回量の上限を設け、想定を上回る量の旋回を減らす。安定走行しているときにノイズなどの急激な輝度の変化を見ても誤って大きく旋回することがない。
格子走行
目的 ブロック並べエリアの格子状のラインを利用して、ブロック置き場から隣の置き場まで走行する。また、この動作の繰り返しでブロック並べエリアを走行できるようにする。
実現方法
アーム角度調節
目的 アームの角度を一定に保つ。
実現方法
モーターには遊びがあるので、走行ごとにアームの角度にばらつきが生じる。そこで、初期設定を自動で行わせ、ばらつきを減らした。
アームを弱い力でぶつかって動かなくなるまで手前に回転させ、その時の角度を「０」に設定する。これを基準値とすることで毎回同じ角度に調節できる。
ライン復帰
目的 ライントレースするためにラインに復
帰する。
実現方法
ラインを検知するまで前進し、３cm前進した後、再度ラインを検知するまで旋回する。
①
②
3cm
③
走行距離検知
目的 正確な距離を走行させるために、走行した距離を検知する。
実現方法
左右車輪の回転数の平均値を距離とし、走行した距離を検知する。
検証
速度を変えて走行させ、10cmを検知したところで停止させた。惰性により行き過ぎた分の停止位置まで距離を調べた。
結果 速度20：5.6mm±2mm 速度50：30mm±９mm
速度80：37mm±7mm
ライン検知
目的 ラインを検知する。
実現方法
輝度を取得し、値が設定値以下のときラインと判断し、検知する。
検証
ラインに向かって速度100で走行し、ラインを検知した割合を調べた。
結果 １００％検出 （10回検出/10回）
方向検知
目的 目的の方向に向けるために、旋回角度を検知する。
実現方法
左右車輪の回転数の差から機体の方向を検知する。
検証
速度を変えて１８０度旋回を検知したところで停止させた。惰性により行き過ぎたずれ角を調べた。
結果 速度10： 0° 速度20： 0° 速度30： 8°
速度40：13° 速度50： 16° （データは5回の平均）
両車輪同期走行
目的 モーターの個体差に左右されずに走行する。
実現方法
一方の車輪を基準とし、P制御によりもう一方の車輪の速度を調節する。旋回係数（左右車輪の回転数の比）を設定できるので、目的の方向に旋回させることもできる。
旋回係数が「１」の場合は、両車輪を同じ回転数となるように調節するので、真っ直ぐに走行できる。
検証
両車輪同期走行の導入有無で1m走行させ、停止地点からラインとの距離のばらつきを調べた。
結果 有：標準偏差 無：標準偏差
１：１
使用した要素技術
・ライントレース走行
・両車輪同期走行
・置き場検知
・距離検知
・方向検知
・ライン検知
・時間検知
方向検知で大まかに旋回し、ライン検知で確実にラインに入る
ブロックをアームの間に入れるために前進する。
検証
右図の移動を行うことができるか調べた。
結果 10回走行させて、10回ともブロックを赤の置き場まで移動させることができた。
目的 旋回中にブロックを落とさないように旋回する。
実現方法
アームが水平になる角度に調節し、前進しながら旋回する。左右車輪の回転数は片方のモーターを15、もう一方のモーターを60のPWM値で設定することで最小の小回りができる。
検証と結果 上記のPWM値で旋回させた所、5回転させてもブロックを落とさずに旋回すること
が出来た。
ブロック所持旋回
Ｒコース全体の走行方法
検証と結果 ラインへの復帰を10回行い10回とも成功した。
使用した要素技術
・ライントレース走行
・両車輪同期走行
・回転走行
・ライン検知
・距離検知
※このラインを復帰ポイントと称する
3．制御技術
＆
科学の妖精
MONO
act 全体の流れ
ブロック色識別
目的 ブロックの色を識別する。
実現方法
カラーセンサーのRGB計測値を使用する。予め各ブロックのRGBを各100回計測し、その平均値を「基準値」とする。
RGB計測値と基準値との差の合計を「不確定値」とする。不確定値が最も小さい色をそのブロックの色とする。
確実性を高めるために、異なる高さで計測し、最も不確定値が低いものを採用する。
例：
各ブロックのRGB基準値
赤 ：R 6.1 G 11.1 B 4.2
青 ：R 4.9 G 34.4 B 47.2
緑 ：R 4.7 G 28.8 B 7.2
黄 ：R 79.2 G 72.6 B 5
黒 ：R 1.1 G 3.1 B 1.3
測定した結果
R12 G24 B34
不確定値
赤 91.7 青 30.7 緑 38.8
黄 144.8 黒 64.5
よって青色を採用
60°
45°
act ブロック並べ
act 競技走行
基準値 |  |  |  | 
R | 250 | 250 | 50 | 50
G | 50 | 250 | 250 | 250
B | 50 | 50 | 250 | 50
RGBの範囲 | R | G | B
50に変更 | R<50 | G<50 | B<40
250に変更 | R>170 | G>60 | B>70
表２
表１
ライン復帰
ライン検知
回転
両車輪 同期走行
両車輪 同期走行
ブロック
入手
ブロック
色識別
ブロック
配置
格子走行
前・右・左・Uターン
ライントレース走行
方向検知
検証 右方参照
act ブロック並べエリア進入
回転
act 復帰ポイント直前までの直線走行
act ブロック配置
act ブロック並べエリア脱出
ショートカットに挑戦!